## Slide 1: VIRI ENERGIJE
NEOBNOVLJIVI
FOSILNA GORIVA:
PREMOG
NAFTA
ZEMELJSKI PLIN
JEDRSKA ENERGIJA
OBNOVLJIVI
VETER
SONČNA ENERGIJA
ENERGIJA MORJA (bibavica, E valov, energija soli)
GEOTERMALNA ENERGIJA
BIOMASA
BIOPLIN
BIODIZEL
HIDROENERGIJA

## Slide 2
NARAVNI VIRI – so nahajališča mineralov in fosilnih goriv.
REZERVE – pomenijo ocene zalog teh virov, ki jih je mogoče pridobivati z današnjo tehnologijo.
FOSILNA GORIVA (nafta, premog, zemeljski plin) To so ostanki organizmov v usedlinskih skladih, ki so se spremenili v podzemskih procesih.

## Slide 3
NAFTA IN ZEMLJSKI PLIN sta nastala iz ostankov odmrlih vodnih mikroorganizmov. Ti so potonili na dno morij, na njih so se nalagale plasti usedlin. V več 100 miljonov let dolgem procesu so se ob visokem tlaku, T in ob odsotnosti kisika organizmi utekočinili in nastala sta nafta in zemeljski plin.
Surova nafta, ki jo načrpamo, je mešanica različnih snovi. Zato jih je potrebno ločiti. Ločijo jih v posebnih obratih i. RAFINERIJAH NAFTE.
Surovo nafto segrevajo, med ohlajanjem pa se posamezne sestavine utekočinijo pri različnih temperaturah.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREMOG
je nastajal v procesu pooglenitve ali karbonifikacije v zemeljskih globinah, ko so rastline (predvsem praprotnice) počasi izgubljale kisik in vodik ter se bogatile z ogljikom. Pri tem izhajata plina metan – CH4 , kar dokazujejo eksplozije v rudnikih ter CO2 in voda.

## Slide 5: KAKO PRIDOBIMO NAFTO?
NAJPREJ MORAMO NAJTI NAHAJALIŠČE NAFTE
NATO SE NAREDI POSKUSNO VRTANJE
POTEM PA SE POSTAVI NAFTNA PLOŠČAD PREKO KATERE ČRPAMO NAFTO

## Slide 6: STROJ KI POMAGA PRI ISKANJU NAFTE

## Slide 8: NAFTNA PLOŠČAD

## Slide 9
Nafta in zemeljski plin sta nastala iz ostankov odmrlih vodnih mikroorganizmov. Ti so potonili na dno morij, na njih so se nalagale plasti usedlin. V več 100 miljonov let dolgem procesu so se ob visokem tlaku, T in ob odsotnosti kisika organizmi utekočinili in nastala sta nafta in zemeljski plin.
Surova nafta, ki jo načrpamo, je mešanica različnih snovi. Zato jih je potrebno ločiti. Ločijo jih v posebnih obratih i. RAFINERIJAH NAFTE.
Surovo nafto segrevajo, med ohlajanjem pa se posamezne sestavine utekočinijo pri različnih temperaturah.

## Slide 10: NAFTNA RAFINERIJA

## Slide 11
PLIN
BENCIN  40OC
NAFTA  100OC
KEROZIN  170OC
DIZEL  250OC
MAZIVA  340OC
KURILNO OLJE  500OC
ASFALT  600OC

## Slide 12
PREMOG
je nastajal v procesu pooglenitve ali karbonifikacije v zemeljskih globinah, ko so rastline (predvsem praprotnice) počasi izgubljale kisik in vodik ter se bogatile z ogljikom. Pri tem izhajata plina metan – CH4 , kar dokazujejo eksplozije v rudnikih ter CO2 in voda.

## Slide 13
ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE
Zaradi omejenih zalog goriv strokovnjaki raziskujejo uporabo dodatnih obnovljivih virov energije, kot so:
ENERGIJA SONCA,
ENERGIJA VETRA,
ENERGIJA PLIMOVANJA, ENERGIJA VALOV, ENERGIJA SOLI
ENERGIJA BIOMASE (les, biodizel,rastlinska olja, bioplin)
BIOPLIN
BIODIZEL
GEOTERMALNA ENERGIJA.

## Slide 14
Obnovljivi viri energije =
so tisti viri energije, ki izkoriščajo naravne procese in se v naravi nenehno pojavljajo v (skoraj) neomejenih količinah.

## Slide 15
ENERGIJA SONCA

## Slide 16: SONČNA ENERGIJA
je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe.
Svetlobo lovimo s sončnimi celicami iz silicija, te se segrevajo in toploto pretvorijo v energijo prek generatorja.
S sončno energijo lahko tudi napajamo vozila.

## Slide 17: IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE
Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki ga v zgradbah
lahko izkoriščamo na 3 načine:
Pasivno - s solarnimi sistemi za ogrevanje zgradb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov (okna sončne stene, stekleniki,…)
Aktivno - s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov. (Novejši čas prinaša tudi termo solarni sistem – toploto pretvarjamo v hlad in tudi za hlajenje s pomočjo absorpcijskega sistema)
S fotovoltaiko – s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije

## Slide 18: 1. Pasivna raba sončne energije

## Slide 19: 2. Aktivna raba sončne energije
Sončne kolektorje lahko vgradimo tudi v fasado stavbe – spomlad, jesen.

## Slide 20: 3. Fotovoltaika
Je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v električno energijo.

## Slide 21: Razlike
SONČNE CELICE
so sestavljene iz
polprevodnega materiala
– silicija (kremenčev pesek)
Ločimo: monokristalne, multikristalne, amorfne sončne celice (25% izkoristek – Si monokristalne celice)
druge oblike: koncentratorske večspojne celice na osnovi kombinacij elementov iz III. in V. skupine periodnega sistema
(indij-galijev arzenid)
(presegajo 40% izkoristek)
SONČNI MODULI
So sestavljeni običajno iz sončnih celic;
Moduli se preko razsmernikov in regulatorjev povežejo v sistem, ki sestavlja sončno elektrarno.

## Slide 22
Sončni moduli zgrajeni iz sončnih celic
Sončna elektrarna za proizvodnjo elektrike in oddaje v omrežje

## Slide 23
SONČNE CELICE
SONČNI KOLEKTOR
FOTOVOLTAIČNI SISTEM
Večje število vzporedno in zaporedno povezanih sončnih celic.

## Slide 24
Sončna elektrarna v Španiji

## Slide 25
Prva sončna elektrarna 1 kW v Sloveniji
(v letu 2001), na objektu ApE d.o.o.

## Slide 26: Sončna energija
prednosti
Zastonj in okolju prijazna
Omogoča oskrbo z el. energijo
Ne onesnažuje okolja
Proizvodnja in poraba sta na istem mestu
Sončne celice lahko nadomestijo baterije (pri kalkulatorjih, urah, vrtnih svetilkah..)
slabosti
Jo ne moremo izkoriščati ponoči
Cena el. energije je večja če je pridobljena iz sonca (glede na tradicionalne)
Težave zaradi različnega sončnega obsevanja posameznih lokacij

## Slide 27
ENERGIJA VETRA

## Slide 28: ENERGIJA VETRA
je skupen izraz za postopke pridobivanja energije iz premikanja zračnih mas.
Najpogostejše gre za sistem vetrnice, ki energijo vetra pretvori v mehansko ali električno energijo.
Vetrno energijo so izkoriščali že v starih časih za poganjanje mlinov in jadrnic.
Danes vetrno energijo izkoriščamo s sistemi ogromnih vetrnic na mestih z veliko vetra.

## Slide 29
ENERGIJA VETRA

## Slide 30
Vetrna farma

## Slide 31: Energija vetra
prednosti
Čista energija (brez odpadkov ali nevarnih kemičnih snovi)
Hitra gradnja
Nizki stroški obratovanja
Veriga vetrnic bi ustavila hude vetrove, zmanjšalo bi se izsuševanje
slabosti
Neekonomična ob nestalnem vetru
Šum oz. hrupnost rotorjev
Motijo krajinsko podobo
Nevarnost za ptice
Lahko poslabšajo TV sprejeme (razpršitev elektromagnetnih signalov)

## Slide 32
ENERGIJA PLIMOVANJA
Bibavica = razlika med plimo in oseko
Zaliv pregradimo in izkoriščamo razliko med nivojema plime in oseke.

## Slide 33: Energija plimovanja
prednosti
Bibavica je predvidljiv pojav in točno vemo, kdaj se bo E proizvajala
Ne izpušča toplogrednih plinov
Je okolju prijazna
slabosti
Malo primernih mest za izgradnjo teh elektrarn
Velik začetni strošek za izgradnjo teh elektrarn
Velik poseg v okolje
Elementi elektrarne so bolj obremenjeni zaradi slane vode
Elektrarna obratuje samo 10 ur na dan (plima/oseka)

## Slide 34
ENERGIJA VALOV

## Slide 35
V energiji valov se združujejo moč vetra, vode in obale. Valove povzročajo viharji z močnimi vetrovi na oceanih in morjih.
Te vrste elektrarn pretvarjajo kinetično E valov v  mehansko energijo, ki se lahko uporabi za proizvajanje elektrike.
Elektrarne izkoriščajo:
nihajoče navpično gibanje valov,
krožno gibanje vodnih delčkov znotraj vala,
spreminjane razdalje med vodno gladino in morskim dnom  in s tem povezane spremembe tlaka ali butanje valov ob obalo
ENERGIJA VALOV

## Slide 36
SOLNA ENERGIJA
(princip osmoze)

## Slide 37
ELEKTRIKA IZ SOLI
Si predstavljate, da bi elektriko pridobivali iz soli?
Oslo - Norveški energetski koncern Statkraft gradi prvo solno elektrarno na svetu, pri kateri se bo energija proizvajala iz razlike v tlaku med sladko in morsko vodo.

## Slide 38
In kako bo to delovalo?
Kot najpomembnejši princip pridobivanja energije iz soli je naravni pojav osmoza.
Morsko in sladko vodo dovajajo v ločenih ceveh preko filtrov, ki filtrirajo delce humusa in druge delce, ki lahko blokirajo membrano. Voda se nato hrani v zbiralnike sladke in morske vode, ki sta ločena z memebrano.
Sol iz morske vode prehaja skozi polprepustno membrano v sladko vodo, kar povzroča povečanje tlaka na morsko stran membrane. Ta tlak je ekvivalenten tlaku na vodnem stolpu (visok 120 m) in ga je mogoče izkoristiti v turbini za proizvodnjo el. energije.

## Slide 39
SLADKA VODA
SLANA VODA
M
E
M
B
R
A
N
A
POVZROČA TLAK, KI POGANJA TURBINO  ŽENE GENERATOR  PROIZVAJA EL. ENERGIJO

## Slide 40
V koncernu Statkraft so pojasnili, da lahko po desetih letih raziskav in razvoja zdaj končno postavijo prototip solne elektrarne.
Vrednost naložbe je ocenjena na 100 milijonov kron (13 milijonov evrov).
Skupaj znaša potencial te oblike pridobivanja energije za z rekami bogato Norveško 10% celotne proizvodnje energije. Skandinavska država je skorajda povsem odvisna od HE.

## Slide 41
Po mednarodni terminologiji se:
izraz biomasa uporablja za trdna goriva
izraz bio-gorivo pa za tekoča in plinasta goriva,
ki jih pridobimo iz biomase (npr. biodizel,
bioplin)
Biomasa = je suha teža oz. masa.

## Slide 42
So vsi živi, mrtvi in razkrojeni organizmi in organske snovi.
V biomasi je zbrana sončna E, ki se je v fotosintezi pretvorila v kemično E.
Zaključen krog CO2.
Rast biomase

## Slide 43
6CO2 + 6H2O ------- C6H12O6 + 6O2
Zaključen krog CO2 pri sežiganju biomase ne prispeva k porastu CO2 v atmosferi, zato pravimo, da je uporaba biomase glede toplogrednih plinov emisijsko nevtralna, dokler je poraba enaka prirastu.

## Slide 44
Biomasa  uporabljamo jo za proizvajanje energije.
Biomaso predstavljajo:
Les:
  - les iz gozda: (hlodi, vejevje, grmovje
  - lesni odpadki iz industrije: (odpadni kosi, žagovina, lubje, .)
  - odpadni proizvodi lesa: (gajbice, palete,..)
Slama – trave (ostanki žit)
Mokri organski odpadki: kanalizacijska voda, živinorejski
odpadki- gnoj,
Energetske rastline – koruza, sirek, sončnice, konoplja, sladkorni
trs, druge poljščine: oljna repica
Rastlinska olja

## Slide 47
Oblike goriv iz biomase
  polena, cepanice (30, 50, 100, 120 cm dolžine)
  sekanci (koški lesa – cca 30 mm dolgi, žagovina)
  peleti (suh lesni prah stisnjen v čepke –
  (premer 6 mm in dolžine do 20 mm)
  briketi (žagovina, stisnjena v valje –
  (premer 8 mm in dolžina 10 ali več cm)

## Slide 49: 8. Biomasa
prednosti
Je obnovljiv vir E
Pripeva k nujnemu čiščenju gozdov
Zmanjšuje onesnaževanje
V Sloveniji jo je v izobilju
Odpira nova delovna mesta
pomanjkljivosti
Visoka cena tehnologije
Ljudje se še ne zavedajo pomena obnovljivih virov energije

## Slide 50
BIOGORIVA
so pojem, ki opisujejo vsa goriva, katerih izvor je organska snov.

## Slide 51
Pridobivamo iz katerekoli biomase, ki ima veliko ogljikovodikov (koruza, žita, soja, melasa iz sladkorne pese ali sladkornega trsa) s procesom, ki je podoben varjenju piva.
Najpogosteje se uporablja kot dodatek gorivom (10%) za zmanjšanje CO.
Za čisti bioetanol zahteva posebej prilagojen motor.
a. Bioetanol

## Slide 52
ALKOHOL

## Slide 53
Je produkt kemijske reakcije estrenja, v katero vstopajo alkoholi in maščobne kisline, katerih vir so: rastlinska olja ali živalske maščobe, alge in celo reciklirane masti iz gospodinjstev (rabljeno jedilno olje) in obratov prehrane.
Je derivat različnih rastlinskih olj (ogrščično, sončnično, sojino, palmino olje)
Rastlinska in živalska olja se lahko reciklirajo in pretvarjajo v tekoče avtomobilsko gorivo za dizelske motorje.
Rabijo se lahko tudi rastlinski ostanki iz poljedelstva.
Iz 2,2 ton  dobijo cca 1000 do 1500 l biodizelskega goriva.
b. Biodizel

## Slide 54
BIOPLIN
Je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju v napravi, ki jo i. DIGESTOR – fermentor.
Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo bakterij in plesni.
Sestava:
metan – CH4 (55 – 75%)
CO2
H2O

## Slide 55
Iz česa pridobivamo BIOPLIN?
Bioplin – lahko pridobimo iz organske biomase kot so:
  Poljščine: koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa, listi sladkorne pese, sončnice, ogrščico, sirek ….
  Ostanki hrane (organski komunalni odpadki – listje, rastlinski material iz košnje)
  Hlevski gnoj
  Gnojevka

## Slide 56
3. Bioplinska naprava

## Slide 57: 6. Bioplin
prednosti
Je obnovljiv vir E
Zmanjšuje emisije CO2 in CH4
Poraba za ogrevanje, hlajenje, proizvodnjo el. energije
Bioplinske naprave ustvarjajo trajna delovna mesta
Oskrba surovin je regionalna
slabosti
Ljudje se še ne zavedajo pomena obnovljivih virov energije

## Slide 59
GEOTERMALNA ENERGIJA

## Slide 60
GEOTERMALNA ENERGIJA
Je toplotne E akumulirana v notranjosti zemlje.
Izkoriščamo jo:
  z zajemom vodnih oz. parnih grelcev ali
  s hlajenjem vročih kamenin.
Ločimo:
visoko-temperaturne (T vode nad 150 0C)  za proiz. el. E
nizko-temperaturne (T vode pod 150 0C)  za ogrevanje stanovanjskih objektov, bazenov, daljinsko ogrevanje

## Slide 61
E geotermalnih virov uporabljamo za ogrevanje sekundarne vode.
Toplotno E te vode pa prenesemo na površje in jo pretvorimo v želeno E (električno, mehansko ali toplotno).

## Slide 62: Geotermalna energija
prednosti
Čista energija saj ne onesnažuje ozračja
Ni odvisna od vremenskih razmer in podnebja  na voljo je kadarkoli
Dolgoročen vir E
slabosti
Velika investicija za vrtine
Usedanje tal, ki nastaja zaradi praznjenja vodonosnikov
Onesnaževanje površinskih voda